Bash
(Bourne-Again Shell)
吴育滨
20140323

---
一个简单的shell
#!/bin/bash
#a simple example
echo Hello World!

---
如何执行？
方法一：
bash hello.sh
方法二：
chmod u+x hello.sh
./hello.sh
方法三：
PATH=“$PATH”:/home/yubin/share
hello.sh

---
输入、输出和错误输出
BASH 中使用这些概念时
将标准输出表示为 1
将标准错误输出表示为 2
主要用于 I/O 重定向，需要改变他们的默认设置。

---
I/O重定向
ls -l 1>stdout 2>stderr
ls -+ 1>stdout 2>stderr
ls -+ 1>out 2>&1
> 是覆盖， 可用>> 进行追加

---
BASH中的变量
不能含有保留字，不能含有 "-" 等保留字符，也不能含有空格。
不需要定义变量，没有 "int i" 这样的定义过程。
未经赋值的变量是空。
（ 注意：是 NULL，不是 0 ）

---
对STR变量赋值
STR=‘Hello World!’
STR2=“$STR”
更为标准的变量引用方式是 ${STR} 这样的，$STR 自不过是对 ${STR} 的一种简化。

---
与C语言中变量的差别
BASH 中的变量在引用时都需要在变量前加上 “$” 符号，赋值（包括在for循环的头部）不用加 "$"符号
BASH 中没有浮点运算
BASH 中的整形变量的比较符号与 C 语言中完全不同，需要用test命令
整形变量的算术运算也需要经过 $(( ))，let 或 expr 语句来处理

---
例：
#!/bin/bash
#add 1 to x
x=0
let "x = $x + 1"	# x=2
y=`expr $x + 1`	# y=3
z=$(($y + 1))	# z=4
echo $z
exit 0

---
test操作
这些操作来自于test命令
test “$x” -eq “$y”
另一种表达为 [ “$x” -eq “$y” ]

---
例：
#!/bin/bash
# how to use test
if [ “2” -gt “1” ]; then
echo ‘2 > 1’
else
echo ‘2 < 1’
fi
exit 0

---
数组
Arr=(1 2 3 4 5 6)
echo ${arr[0]}
echo ${arr[*]}
echo ${arr[@]}
echo ${#arr[*]}
echo ${#arr[@]}

---
if语句
if [ expression ]
then
statments
fi
if [ expression ]
then
statments
else if [ expression ]
then
statments
else
statments
fi
#else if 可用elif表示
if [ expression ]
then
statments
else
statments
fi

---
for语句
 for var in one two
# “one two”
do
statments
done
 for ((i=1; i<10; ++i))
do
statments
done
#for var in {1..100} 可从1到100对var进行赋值

---
while&until语句
while [ condition ]
do
statments
done
until [ condition ]
do
statments
done
BASH 中同样break和continue，而且作用和用法也和 C 语言中相同.

---
case语句：
case "$var" in
[ constant1 ] )
statments1;;
[constant2 ])
statments2;;
*)
statmentsx;;
esac

---
function：
function my_funcname() {
code block
}
my_funcname()
{
code block
}
函数中可通过local定义局部变量：
function my_funcname {
local str=“xxx”
code block
}

---
保留变量
$#	表示脚本的参数个数或函数的参数个数。
$*	表示所有的脚本参数或函数参数。
$@	和 $* 涵义相似
$0, $1, $2, ...	表示系统传给脚本程序或脚本程序传给函数的第零个、第一个、第二个等参数。
$?	表示脚本程序或函数的返回状态值。
[Speaker Notes: 读进字符串后，比如aINFINFb 如果分隔符为空格，那么会存储为aINFb 如果分隔符不为空格，那么会存储为aINFINFb 接下来输出时，如果输出$STR，那么INF会以<space>出现 如果输出”$STR”，则将INF的值代入即可]

---
随机数RANDOM
#!/bin/bash
# Prints random integer from 1 to 65536
a=$RANDOM
echo $a
exit 0

---
select设计简单用户界面
#!/bin/bash
OPTIONS="Hello Quit"
select opt in $OPTIONS;
do
if [ "$opt" = "Quit" ]; then
exit
elif [ "$opt" = "Hello" ]; then
echo Hello World
else
echo ‘bad option’
fi
done
exit 0

---
BASH 中读取用户输入
可通过 read 函数来实现读取用户输入的功能如read var
BASH 还提供另外一种称为 here documents 的结构将用户需要通过键盘输入的字符串改为从程序体中直接读入。

---
Here documents
#!/bin/bash
#here documents
read var<<INPUT
here
INPUT
echo $var
exit 0

---
Shell script的追踪和调试
sh -nxv script.sh
-n 不执行，仅查询语法问题
-x 列出执行过程
-v 先列出script，再执行

---
总结奇葩的东西：
()	在子shell中执行一组命令
{}	在当前shell中执行一组命令
$( )	与` ` (反引号) 都是用来做命令替换
${}	作变量替换
$(())	作c语言中的数值运算

---
谢谢

---
info/man
info 是 GNU 的超文本帮助系统。
man，即 manunal，是 UNIX 系统手册的电子版本。根据习惯，UNIX 系统手册通常分为不同的小节(即 section），每个小节阐述不同的系统内容。

---
man的section
代号	代表内容
1	使用者在shell中可以操作的指令或可执行档
2	系统核心可呼叫的函数与工具等
3	一些常用的函数(function)与函数库(library)
4	装置档案的说明，通常在/dev下的档案
5	设定档或者是某些档案的格式
6	游戏(games)
7	惯例与协定等，例如Linux档案系统等的说明
8	系統管理员可用的管理指令
9	跟kernel有关的文件

---
chmod: 文件/目录权限设置命令
chmod a/u/g/o+wrx file
u	表示user
g	表示group
o	表示other
w	表示write
r	表示read
x	表示execute
返回

---
PATH：环境变量
决定了shell将到哪些目录中寻找命令或程序
echo $PATH 可以查看这些目录
注意：
当前目录 . 不在$PATH中
将当前目录加入$PATH是不安全的
返回